## Slide 1: Prezentace Pozice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Contoso s.r.o.
Studentská konference 2018-2019
Modernizace železniční tratě
Velký Osek – Hradec Králové - Choceň
Martin Starý, DMŽ3
VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18

## Slide 2
Železniční trať 020

## Slide 3
Praha
Hradec Králové
Česká Třebová
Děčín
Velký Osek
Choceň
Polsko
Kolín
Mělník
Litoměřice

## Slide 4: CHARAKTERISTIKA ŽELEZNIČNÍ TRATI
Železniční trať 020 Velký Osek – Hradec Králové – Choceň
Jednokolejná trať, dráha celostátní
Délka: 96,2 km
Maximální rychlost: 100 km/h
Počet dopraven s kolejovým rozvětvením: 19
Počet železničních stanic: 16
Elektrizovaná trať, stejnosměrná trakce 3 kV

## Slide 5: Technická úroveň trati
Zařazení tratě dle třídy zatížení
D4 Velký Osek – Odb. Plačice, Týniště nad Orlicí – Choceň
C3 Odb. Plačice – Týniště nad Orlicí
Zabezpečovací zařízení 2. a 3. kategorie
Různé typy zabezpečovacího i sdělovacího zařízení
Nejstarší uvedeno do provozu v roce 1948
Nejnovější instalováno v roce 2002
Mechanické, elektromechanické, hybridní, reléové, elektronické
Telefonické dorozumívání, automatické hradlo
Na trati je instalováno AVV

## Slide 6: Připravovaná modernizace

## Slide 7: Cíle modernizace
Zvýšení maximální rychlosti na trati 100 km/h → 160 km/h
Zvýšení propustnosti železniční tratě – zdvoukolejnění
Instalace nového zabezpečovacího zařízení
Modernizace a rekonstrukce železniční tratě
Modernizace samotných železničních stanic
Libická spojka

## Slide 8: Libická spojka
Stávající stav
Maximální rychlost: 70-100 km/h
Nyhovuje uvažovanému zdvoukolejnění
Navrhovaný stav
3 varianty řešení
Maximální rychlost: 130-160 km/h
Zvýšení cestovní rychlosti rychlíků
Počítá se s využitím Kaninské spojky

## Slide 9: Nedostatky připravovaného projektu
SŽDC, kraj a obce vznesli připomínky proti připravované projektové dokumentaci
Instalace zabezpečovacího zařízení ETCS
Umístění nových železničních zastávek na trati
Protihluková opatření v intravilánu
Realizace projektu proběhne v letech 2020-2026

## Slide 10: Vlastní návrhy

## Slide 11: 1. zvýšení propustnosti na trati
Návrh navazující na zdvoukolejnění železniční tratě
Zabezpečovací zařízení ETCS level 3
Finančně výhodnější varianta
Zvýší kapacitu na železniční trati
Přenos dat přes GSM-R

## Slide 12: 2. Uspořádání železničních stanic
ŽST Dobřenice
Velký Osek <<<
>>> Hradec Králové
Výpravní budova
Příchod
na nástupiště
1*
2*
3*
4*
Účelové uspořádání kolejiště pro předjíždění a křižování vlaků dle důležitosti
Zachování současných dopraven s kolejovým rozvětvením
Užitečná délka staničních kolejí

## Slide 13: Přínosy modernizace
Zvýšení kapacity na železniční trati
Zvýšení rychlosti na trati a snížení jízdní doby
Zvýšení bezpečnosti a efektivity řízení železničního provozu
Zajištění interoperability železniční dopravy
Zlepší se komfort pro cestující v osobní dopravě
Konkurenceschopnost železniční dopravy vůči silniční dopravě
Podpora dopravy s minimálním dopadem na životní prostředí
Přilákání nových uživatelů dopravy
Pozitivní dopad na rozvoj závislých hospodářských sektorů

## Slide 14: zdroje
Vlastní poznatky z provozu a projektové řešení
Mapy.cz [online]. [cit. 2018-12-18]. Dostupné z: https://www.mapy.cz
SUDOP Praha: Studie proveditelnosti trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň. 2015.
SŮRA, Jan. SŽDC začala shánět povolení pro Libickou spojku, zrychlí cesty Praha – Hradec Králové. Zdopravy.cz [online]. 2018-10-22 [cit. 2018-12-18]. Dostupné z: https://zdopravy.cz/szdc-zacala-shanet-povoleni-pro-libickou-spojku-zrychli-cesty-praha-hradec-kralove-17908/

## Slide 15: Děkuji za pozornost